Ф010303

Памятка застройщику

После получения градостроительного паспорта на разработку проекта застройщик обязан:

- Заказать проект в организацию, имеющую лицензию на право выполнения соответствующих видов проектных работ (срок действия архитектурно-планировочного задания 2 года). Основным документом, регулирующим правовые и финансовые отношения, взаимные обязательства и ответственность застройщика и проектировщика, является договор (контракт). Неотъемлемой частью договора (контракта) должно быть задание на проектирование (СНиП 11-01-95). Проект необходимо выполнить в объеме, не менее предусмотренного постановлением Правительства Краснодарского края № 34-п от 12.11.96 года «О порядке осуществления индивидуального жилищного строительства в крае». Дом должен быть запроектирован, возведен и оборудован таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около дома, при входе и выходе из дома, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием.

- Представить проект в Управление архитектуры и градостроительства для согласования с главным архитектором района с безвозмездной передачей одного экземпляра.

- Обратиться в геослужбу Управления архитектуры и градостроительства Динского района с заявкой о выносе в натуру (на местность) генплана участка, габаритов и осей всех строений и трасс инженерных коммуникаций.

- Получить в Управлении архитектуры и градостроительства Динского района разрешение на строительство нулевого цикла, а после завершения строительства нулевого цикла предъявить его к сдаче, после чего продлить срок действия разрешения на строительство.

- В первую очередь выполнить работы по инженерной подготовке и внешнему благоустройству земельного участка, (организация рельефа - вертикальная планировка). Земельный участок должен быть до начала строительства огорожен в соответствии с проектом, согласованным с главным архитектором (СП 11-111-99). В иных случаях, в целях сохранения межевых знаков, разрешается устройство временного ограждения участка. Все работы выполнять строго в соответствии с проектом, техническими условиями, условиями на производство работ, с обеспечением противопожарных норм, требований Санэпиднадзора и охраны труда. Сохранять все зеленые насаждения на участке и на улице, за исключением подлежащих переноске или вырубке в соответствии с утвержденным проектом.

- При производстве наиболее ответственных работ рекомендуется составлять акты на скрытые работы специалистом, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

- По истечению срока действия разрешения на строительство (реконструкцию, благоустройство и т. д.) продлить срок действия разрешения  согласно действующему порядку.

- По завершению строительства обратиться в Управление архитектуры и градостроительства с заявкой на выполнение контрольной геодезической съемки законченных строительством объектов, а также проложенных трасс инженерных коммуникаций для приемки жилого дома и других строений в эксплуатацию.

Застройщику запрещено:

  - Складирование и хранение строительных материалов на тротуарах, улицах и за пределами границ земельного участка.

  - Осуществлять строительство без разрешения либо с любыми отклонениями от согласованного проекта.

Примечание: В соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса лицо, осуществившее строительство без разрешения или с нарушением утвержденной градостроительной документации, (самовольная постройка), несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицо, осуществляющее любое строительство без разрешения или с несогласованными (с авторами проекта и с Управлением архитектуры) отклонениями от проекта, обязано за свой счет осуществить снос (полную разборку) самовольной постройки, или привести объект и земельный участок в первоначальное состояние.

Со всеми пунктами памятки застройщику ознакомлен.

Застройщик

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .                         .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

Фамилия, Инициалы                                                                                                                                  роспись

«    .     .    »     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     2003 г.